## Slide 1: CAT-100 彈射器實驗
楊子申
方品軒
蘇裕淵
指導教授：潘浙楠 教授

## Slide 2: 實驗介紹與目的
使用2IV6-2部分因子設計。
藉由實驗設計方法找出影響CAT-100彈射器彈射距離的重要因子。
熟悉並實際運用部分因子設計。

## Slide 3: 實驗步驟
步驟一
1. 為求能夠準確地量測彈射距離，使用沙
子來凸顯出球的落點。
2. 確立彈射器的基座垂直於地板之基準線。

## Slide 4: 實驗步驟
步驟二
三人分別負責不同的工作
方：彈射、調整因子水準的位置
蘇：穩定彈射器、量測距離
楊：量測距離、紀錄數據

## Slide 5: 實驗步驟
步驟三
固定彈射器基座前端為量測起點，使用捲尺量測球落點的前緣，並利用直尺輔助垂直於捲尺紀錄觀察值。

## Slide 6: 定義實驗因子
垂直手臂拉力
投射高度
旋轉盤高度
中樞手臂拉力
球座位置
球的種類

## Slide 7: 數據分析

## Slide 8: 常態性檢定
K-S檢定

## Slide 9: 分析前之假設
進行部分因子實驗時，通常因子與因子間會有交絡的情形，故可假設忽略掉高階交互作用項，進而推出各因子的效應。

## Slide 10: 交絡表

## Slide 11: 常態機率效應圖
顯著因子：A、B、C、D、E、F*、AE、
AF、AC、AB*與BF*。

## Slide 12: 柏拉圖
驗證常態機率效應圖，顯著因子相同。

## Slide 13: ANOVA Table
進行重要因子之確認

## Slide 14: 殘差分析

## Slide 15: 迴歸分析
建立迴歸模型
= 130 + 36.6 A - 15.8 B - 35.4 C + 49.0 D + 32.1 E + 3.47 F + 14.6 A*E + 12.0 A*F - 9.96 A*C - 6.01 A*B - 5.20 B*F
A: 垂直手臂拉力 B: 投射高度 C: 旋轉盤高度
D: 中樞手臂拉力 E: 球座位置 F: 球種類
A.B.C.D.E.F {-1, 1}

## Slide 16: 迴歸分析之適合度檢定
Analysis of Variance |  |  |  |  | 
Source | DF | SS | MS | F | P
Regression | 11 | 109081.5 | 9916.5 | 313.68 | 0.000
Residual Error | 8 | 252.9 | 31.6 |  | 
Total | 19 | 109334.4 |  |  | 

## Slide 17: 結論與探討
每個因子對於彈射距離皆有影響
(“球種類”較不明顯)。
沒有進行重複(Replicate)實驗。
二階交互作用項混同。
某些可能重要的處理沒有資訊。
彈射器之彈簧可靠度不佳。

## Slide 18
THE END
Thanks for your attention